## Slide 1
桌面智能灵动岛
Desktop Smart Island — AI Desktop Companion
基于 ESP32-C3 的桌面智能助手 | AI 语音对话 | 番茄钟任务管理 | 微信小程序联动
2025-2026 「人人卓越」工程 · 第三阶段B选题
答辩日期：2026/06/07
队长：程铮 队员：高瑞阳，雷孟春，姜嘉智

## Slide 2
项目简介
一个会说话、能帮你管任务、有表情的桌面电子宠物
桌面智能灵动岛是一款集 AI 语音对话、番茄钟任务管理、天气时钟显示、手机小程序联动于一体的桌面智能助手。它以 ESP32-C3 为主控，搭载 OLED 表情显示、I2S 语音交互，通过 MQTT 与微信小程序实时双向同步，成为用户桌面上一个有"人格"的数字化伴侣。
🎤 AI 语音对话 —— 长按按键说话，松开AI秒回，支持云端+本地双模
🍅 智能番茄钟 —— OLED 大屏倒计时，手机远程控制，专注统计
📋 任务管理 —— 手机创建任务 → 设备同步提醒 → 一键完成
🤖 电子宠物 —— 8套表情随机切换，事件触发特殊表情动画
🌤 天气时钟 —— NTP校时 + 和风天气实时显示
2/23

## Slide 3
答辩目录
1
2
系统架构
3
技术难点
后期展望
3/23

## Slide 4
功能全景
⏰ 时钟天气
NTP 自动校时 大字时间 + 日期星期 和风天气实时显示 6 套天气图标
🍅 番茄钟任务
25+5 专注模式 手机远程启动 倒计时进度条 完成统计
🎤 AI 语音对话
长按录音 → ASR 识别 智谱 GLM / 本地 Ollama TTS 语音播报回复 双模自动切换
📱 手机联动
微信小程序控制 任务双向同步 MQTT 实时通信 远程番茄钟 + AI 对话
5/23

## Slide 5
系统总架构
┌────────────────── 云端服务 ──────────────────┐ │ 智谱AI (GLM-4-Flash) │ 百度ASR/TTS │ 和风天气 │ EMQX MQTT │ └────────────────────┬───────────────────────────┘ │ HTTPS / MQTT ┌──────────────┴──────────────┐ │ WiFi 局域网 │ ├─────────────────────────────┤ │ │ ▼ ▼ ┌──────────────┐ ┌────────────────┐ │ ESP32-C3 │ MQTT │ 微信小程序 │ │ Super Mini │◄════════►│ 5 Tab 页面 │ │ │ │ │ │ OLED 128×64 │ │ 设备状态总览 │ │ INMP441 麦克 │ │ 任务 CRUD │ │ MAX98357A │ │ AI 对话 │ │ 按键 × 6 │ │ 番茄钟远程 │ │ TP4056 充电 │ │ WiFi 配网 │ └──────────────┘ └────────────────┘
6/23

## Slide 6
核心数据流
语音交互全链路
长按按键C → INMP441 录音(PCM 16kHz) → HTTP POST 百度 ASR → 返回文字 → HTTP POST 智谱 AI → 返回回复 → OLED 显示 + 百度 TTS 合成语音 → MAX98357A 功放 → 喇叭播放 全程延迟：云端 ~2s / 本地 Ollama ~4s
MQTT 任务同步
小程序创建任务 → MQTT publish (device/{id}/task/add) → ESP32 收到 → OLED 弹通知动画 → 存入本地列表 小程序标记完成 → MQTT publish (device/{id}/task/done) → ESP32 更新列表 → LED 闪烁确认 番茄钟支持双端互启互停
AI 双模切换策略
开机检测智谱 API 连通性 → 同时扫描局域网 Ollama (GET :11434/api/tags) → 默认云端优先，超时 3s 自动切本地 → OLED 状态栏显示 ☁云端 / 🏠 本地 图标
7/23

## Slide 7
I2S 音频子系统设计
共享 I2S 总线架构： ESP32-C3 (I2S Master) │ ┌──────────────┼──────────────┐ │ BCLK(GPIO5) │ LRC(GPIO4) │ ▼ ▼ ▼ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ │ INMP441 │ │ MAX98357A│ │ │ │ 麦克风 │ │ 功放 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ SCK◄─────┤ │ BCLK◄────┤ │ │ ← 同一条 BCLK │ WS ◄─────┤ │ LRC ◄────┤ │ │ ← 同一条 LRC │ SD ──────┼──►│ │ │ │ (ESP32 RX) │ │ │ DIN ◄────┼───┤ GPIO10 │ (ESP32 TX) └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ ▲ │ │ ▼ 声音采集 喇叭播放 ⚠️ 关键选型决策： ESP32-C3 没有内置 DAC → 不能直接用 PAM8403 (模拟输入) → 选 MAX98357A I2S 数字功放，纯数字输入，无需 DAC，效率 92% INMP441 供电只支持 3.3V（禁止接 5V！） MAX98357A VIN 接电池 3.7V 直供（功放峰值电流 0.5A，不走 LDO）
10/23

## Slide 8
嵌入式固件架构
状态机总图： ┌─────────────┐ ┌────────►│ CHAT-ROBOT │◄──────────┐ │ 超时返回 │ (默认中枢) │ │ │ └──────┬──────┘ │ │ │ 按键B循环 │ │ ┌───────────┼───────────┐ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌──────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ │ │ │CLOCK │ │COUNTDOWN│ │ TODO │ │ │ │ 时钟 │ │ 倒计时 │ │ 待办 │ │ │ └──┬───┘ └────┬────┘ └───┬────┘ │ │ │ │ │ │ │ ▼ ▼ ▼ │ │ ┌────────┐ ─────────┘ │ │WEATHER │ 按键B循环 │ │ 天气 │ │ └────────┘ │ │ ┌──────────┐ └───────│ SETTINGS │ (长按C进入, 按B退出) └──────────┘

## Slide 9
OLED 显示 & 机器宠表情系统
6 大核心模式
🕐 CLOCK — 全屏时间 + 日期 + 天气摘要 ⏳ COUNTDOWN — 番茄钟专注/休息倒计时 🤖 CHAT-ROBOT— 空闲表情包 + 语音 + AI回复 📋 TODO — 手机同步任务列表浏览 🌤 WEATHER — 当前天气 + 预报详情 ⚙ SETTINGS — WiFi/亮度/音量/AI模式/设备信息 状态栏始终显示：模式图标 | 时间 | WiFi | 电量
表情系统
8 基础表情（6~10s 随机切换）： (◍•ᴗ•◍) 开心 (◍•ᴗ•◍)✧ 眨眼 (๑•́ ₃ •̀๑) 撒娇 (๑•̀ㅂ•́)و✧ 期待 (｡•ˇ‸ˇ•｡) 思考 (￣ｑ￣)ｚｚｚ 困倦 ∑(O_O;) 惊讶 (´▽`ʃ♡ƪ) 爱心 8 事件表情（事件触发 3s）： 新任务 → (☞ﾟヮﾟ)☞ 任务完成 → ヽ(✿ﾟ▽ﾟ)ノ 番茄钟到 → (๑˃̵ᴗ˂̵)و 低电量 → (´；ω；`) AI回复 → (◕‿◕✿) 充电 → (￣▽￣)~*⚡ 动画：眨眼(3s周期)、呼吸浮动(±1px)、弹入(scale)
13/23

## Slide 10
语音交互全链路
全部 API 均免费额度，无需付费。全程延迟约 2~3 秒（云端模式）。
14/23

## Slide 11
AI 双模切换策略
┌─────────────┐ │ 用户提问 │ └──────┬──────┘ │ ┌────▼────┐ │ 云端可用？│ └──┬───┬──┘ 是 │ │ 否 ┌───────┘ └───────┐ ▼ ▼ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │ ☁ 云端模式 │ │ 局域网有 │ │ 智谱 GLM-4 │ │ Ollama？ │ │ Flash (免费)│ └──┬─────┬───┘ │ 延迟 1~3s │ 是 │ │ 否 └────────────┘ ┌──────┘ └──────┐ ▼ ▼ ┌────────────┐ ┌────────────┐ │ 🏠 本地模式 │ │ 📋 降级模式 │ │ Ollama qwen │ │ 预设回复 │ │ 0.5B (PC端) │ │ "AI暂时 │ │ 延迟 2~5s │ │ 不可用" │ └────────────┘ └────────────┘ 状态栏实时显示当前 AI 模式图标 ☁ / 🏠
15/23

## Slide 12
微信小程序设计
16/23

## Slide 13
微信小程序设计
16/23

## Slide 14
双端联动 — 任务同步 & 番茄钟
任务同步流程
番茄钟双端同步
17/23

## Slide 15
关键技术难点与解决方案

## Slide 16
项目总结
✅ 已完成
• ESP32-C3 固件：6 模式状态机 + 表情系统 • OLED 128×64 全界面实现 • I2S 语音全链路 (录音→ASR→AI→TTS→播放) • AI 双模切换 (智谱GLM + Ollama本地) • 微信小程序 5 Tab 页面 • MQTT 任务同步 & 番茄钟远程 • 74HC138D 按键矩阵 (4脚→6键) • MAX98357A I2S 数字功放 • 电路原理图 (嘉立创) + BOM (< ￥80)
🔮 未来展望
• 3D 打印外壳 + 成品组装 • ESP32-S3 升级 (更多 GPIO + 更强 AI) • 增加环境传感器 (温湿度/光线) • 语音唤醒词 (免按键) • 多设备联动 (房间级智能) • 小程序上架微信审核
📊 技术栈总结
硬件: ESP32-C3 · OLED SSD1306 · INMP441 · MAX98357A · 74HC138D · TP4056 固件: Arduino/C++ · PlatformIO · I2S · I2C · WiFi · MQTT · JSON · NTP AI: 智谱 GLM-4-Flash · 百度 ASR + TTS · Ollama qwen2.5 · 和风天气 软件: 微信小程序 (WXML+WXSS+JS) · MQTT.js · Flutter (App端) · Cloudflare Worker · Python Flask 设计: Adobe Premiere Pro (动画) · 嘉立创EDA (原理图) · U8g2 (OLED UI)
21/23

## Slide 17
感谢聆听
桌面智能灵动岛 — Desktop Smart Island
欢迎提问 🙋 GitHub / 小程序体验码